EasyMover roller

Gebruiksaanwijzing

| Zet de EasyMover in startpositie voor het te verplaatsen object (G). De voorste supportrol (D) wordt met veren tegen de aandrijfrol (C) gedrukt. De achterste supportrol (E) is los van de aandrijfrol (C). De aandrijfrol (C) is met een kettingriem aan de elektromotor (F) verbonden. | Handvat Stang Aandrijfrol Voorste supportrol Achterste supportrol Elektromotor Het te verplaatsen object |
| --- | --- |
| U kunt de EasyMover gemakkelijk over de vloer voortbewegen. |  |
| Rol de EasyMover naar het te verplaatsen object (G), zodat de aandrijfrol (C) het oppervlak van het object (G) goed raakt. |  |
| Druk op de knop (A) om het apparaat in te schakelen. De elektromotor (F) zorgt ervoor dat de aandrijfrol (C) achteruitdraait. De aandrijfrol (C) zal grip krijgen op het oppervlak van het object (G). Tegelijkertijd wordt de EasyMover naar beneden gedrukt. De aandrijfrol (C) komt nu tegen de achterste supportrol (E) aan en laat deze vooruitdraaien. |  |